Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
z siedzibą w Głownie 95-015 Głowno , ul. A. Struga 3 
NIP 733-11-73-933  REGON 100045850

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zgodnie z zasadą konkurencyjności))

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Głownie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania  pn.:

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Głownie, ul. Andrzeja Struga 3, 95-015 Głowno,

KRS: OOOO236040, NIP: 7331173933, Regon: 100045850,

tel/fax: 427191639,

e-mail:dkotyniak@mzwikglowno.pl

- nr referencyjny 1/INW/2019.

Finansowanie zadania

Zamówienie to jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie  wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych"   w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0021/17-00 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

2. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”

  - Zakres robót :

Przewiduje się budowę wiaty nad istniejącym składowiskiem odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych o powierzchni po obrysie słupów 1059 m2 oraz wyposażenie wiaty w niezbędną infrastrukturę.

Projektuje się wiatę jednonawową o wymiarach w osiach konstrukcji 25,26 m x 41,30 m. Wysokość wiaty w kalenicy ~8,46 m. Wiata z trzech stron będzie obudowana, od frontu zaś otwarta. Przestrzeń między wierzchem istniejących ścian prefabrykowanych a dachem należy wypełnić blachą trapezową. Dach wiaty pokryty blachą trapezową 0,63 wspartą na stalowych płatwiach. Płatwie oparte na dźwigarach kratownicowych. Konstrukcja dachu wsparta słupami stalowymi w rozstawie 4,8 m. Część dachu (od strony frontowej) wysunięta poza obrys  na ok. 80 cm.

Na wiacie należy wykonać mikroinstalację fotowoltaiczną do 50kW, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącym załącznik nr 1a do

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

-	projekty,

-	specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót dla robót budowlanych wiaty i dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej, stanowiące załączniki do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, zwanej dalej „Instrukcją”

Przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako dokumentację pomocniczą w celu obliczania ceny ofertowej ceny. Wykonawca w trakcie wyceny oferty może dowolnie modyfikować załączone przez Zamawiającego przedmiary. Z uwagi na fakt, iż jako sposób rozliczania przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca winien dokonać wyceny oferty z dochowaniem najwyższej staranności, dokładnie zapoznając się z dokumentacją i warunkami realizacji zamówienia.

Uwaga!

Zamieszczony projekt budowlany dotyczy całości inwestycji tj. etapów I - II.

W zakres zamówienia nie wchodzą roboty I etapu i część zakresu robót II etapu, który został już wykonany. Niniejsze zamówienie nie obejmuje nw robót II etapu:

- budowy fundamentów stopowych o zróżnicowanych wymiarach w planie (od 3,4 m x 3,1 m do 1,6 m x 1,6 m).

- wykonania zbrojenia stóp fundamentowych,

- budowy szczelnych ścian oporowych z żelbetowych prefabrykowanych elementów typu „T”,o wysokości 2,76 m.

- wykonania gładkiej, zmywalnej posadzki betonowej

- wykonania instalacji wodociągowej

- wykonania kanalizacji wód ociekowych,

- wykonania linii kablowej oraz złącza ZK na ścianie wiaty,

- wykonania nawierzchni drogowych.

W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego.

- Materiały równoważne

Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w Instrukcji jakości, wydajności, i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu Instrukcji oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią Instrukcji i nie zostanie z tych powodów odrzucona.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach tych samych lub lepszych od wskazanych przez Zamawiającego Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

CPV

45000000-7 	Roboty budowlane

45232421-9	Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223000-6	Roboty konstrukcyjno-budowlane

45223110-0	Konstrukcje stalowe

45261400-8	Roboty pokrywcze

45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3	Roboty elektryczne

45314000-1	Instalacje AKPiA

3. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

  - Termin realizacji/wykonania całości zamówienia (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie): do 31.03.2020r.

  - Miejsce realizacji/wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

4.1. O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);

    - jeżeli wykonawca lub osoby, uprawnione do reprezentowania wykonawcy są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.2.3. jeżeli osoby reprezentujące Wykonacę zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

4.2.4. Który w trakcie postępowania, w ofercie lub innych dokumentach, przekazał Zamawiającemu nieprawdziwe informacje, co mogło wprowadzić Zamawiającego w błąd i wpłynąć na wynik postępowania.

4.2.5. który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

  - O wykluczeniu Wykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, z niezwłocznym przesłaniem informacji w formie pisemnej.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zdolności zawodowej:

5.1. doświadczenie:

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się doświadczeniem i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej:   2 roboty polegające na budowie obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 500 000,00 PLN każda oraz kubaturze minimum 5000m3 każda.

5.2. dysponowanie osobami nadzorującymi wykonywanie robót:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi osobami:

    - co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i

    - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

# Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1186 ze zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie  przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

# W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm).

# Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

- OFERTA WSPÓLNA

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, składając ofertę wspólną.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

    - Co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.1. Instrukcji

    - każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w 4.2. Instrukcji

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

    - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik 2 do Instrukcji – dołączyć do oferty w formie pisemnej.

    - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

    - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Instrukcji

Uwaga:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1.1 – 7.1.3 wykonawcy składają wspólnie.

7.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

    - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik 3 do Instrukcji – dołączyć do oferty w formie pisemnej.

Uwaga:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Wyjaśnienie treści oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 7.5. siwz, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Poprawianie błędów i omyłek w ofertach

Zamawiający poprawia w ofercie:

7.5.1. oczywiste omyłki pisarskie,

7.5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

7.5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, przy czym Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7.5.3.

- ODRZUCENIE OFERTY

8.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)	jest niezgodna z ustawą Kodeks Cywilny;

2)	jej treść nie odpowiada treści Instrukcji, z zastrzeżeniem pkt 7.5. Instrukcji

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7.5.3. Instrukcji

8)	wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

9)	wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

8.2. O odrzuceniu oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, z niezwłocznym przesłaniem informacji w formie pisemnej.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI, SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB UDZELANIA WYJAŚNIEŃ.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są

- w zakresie przedmiotu zamówienia: : Dominik Kotyniak tel.kom. 690 498 599 tel/fax.42 7191639 mail dkotyniak@mzwikglowno.pl   w godz. 800-1430,.

- w zakresie procedury: Arkadiusz Janiak tel. kom. 604 616 139 mail dkotyniak@mzwikglowno.pl   w godz. 800-1430,

Dopuszczalnymi sposobami porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami są:

- fax lub e-mail  w przypadku wniosków, zawiadomień, informacji, zapytań, zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7.5.3. Instrukcji.

- forma pisemna w przypadku oferty oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw odrzucenia.

Niezależnie od powyższego  forma pisemna jest zawsze dopuszczalna.

10. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, ZMIANY W TREŚCI INSTRUKCJI

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Instrukcji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Instrukcji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert włącznie. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

10.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Instrukcji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.3. W uzasadnionym przypadku, (przed terminem składania ofert), Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści Instrukcji. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Instrukcji i jest dla Wykonawców wiążąca.

10.4. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień, odpowiedzi na pytania do treści Instrukcji wyłacznie przez publikację zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 10.5, bez wskazania źródła zapytania.

10.4. Strona internetowa, na której umieszczane będą niezbędne informacje (m.in. ogłoszenia, Instrukcja, pytania i odpowiedzi, modyfikacje, informacja z otwarcia ofert, wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania oraz wszystkie inne niezbędne dla : www.mzwikglowno.pl

11. WADIUM

11.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00  PLN słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy.

11.2. Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).

11.3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Głownie

nr konta: 53 8787 0000 0000 1010 20000004

Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego.

11.4. W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, ul. Andrzeja Struga 3 przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium wraz z ofertą - w kopercie zawierającej ofertę.

11.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu.

11.6. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona.

11.7. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11.8. Zamawiający zwróci wadium po zakończeniu postępowania, lub niezwłocznie po odrzuceniu oferty lub wykluczeniu wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów pkt 11.9 Instrukcji

11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:

11.9.1. którego oferta została wybrana,

11.9.2. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

11.9.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

11.9.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.9.5. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.3. Instrukcji, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia z postępowania lub  nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7.5.3. Instrukcji, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

12.1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni.

12.2. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

13.1.1. Wypełnionego formularza ofertowego wg zał. nr 1,

13.1.3. Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 7.1. i 7.2. Instrukcji

13.2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej – zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

13.3. Oferta powinna być złożona w języku polskim, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta oraz wszystkie karty załączników powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów (wydruk z KRS lub CEIGD), należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, z którego będzie wynikało jej umocowanie do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, w tym do podpisania oferty w jego imieniu. (

Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Wszystkie pełnomocnictwa składane wraz z ofertą muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. (tj. kopii oryginalnie potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).

13.4. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.5. Wszystkie miejsca gdzie naniesione zostały zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

13.6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  W związku z powyższym  Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1010 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13.7. Oferta powinna być złożona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej Instrukcji

13.8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.9. Wykonawca może zmieniać, wycofywać, modyfikować swoją ofertę, ale wyłącznie przed terminem składania ofert.

13.10. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.

13.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13.12. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na załączonych do Instrukcji wzorach formularzy lub na własnych drukach wg wzorów formularzy  dołączonych do Instrukcji.

13.13. Wartość netto i brutto oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

13.14. Dokumenty o których mowa w punkcie 7 Instrukcji, składane są w formie oryginału. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.15. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty częściowej.

13.16. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.

14. WYJASNIENIE TREŚCI OFERTY

14.1. Wyjaśnienie treści oferty.

14.1.1. Zamawiający może w każdym czasie zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.

14.2.2 Wyjaśnienie treści oferty nie może wpływać na zmianę treści oferty.

15. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

15.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy lub pieczątką firmową, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opatrzoną dopiskiem Oferta na budowę wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków „-  nie otwierać przed 14.08.2019 godz. 1015. Oferta powinna być złożona na adres siedziby Zamawiającego w Sekretariacie.

15.2. Termin składania ofert upływa  14.08.2019 godz. 1000.

15.3. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

16. TERMIN  I  MIEJSCE  OTWARCIA  OFERT.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 14.08.2019 godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – sala narad.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

17.1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną.

17.2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z technologii robót, jak również niezbędne do wykonania zadania, w tym m. in.:

- podatek VAT,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych,

- koszty wszelkich robót porządkowych, w tym koszty uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i koszty utylizacji odpadów,

- koszty zagospodarowania placu budowy w tym koszty zabezpieczenia ruchu kołowego i pieszego w trakcie budowy,

- koszty przywrócenia placu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji,

- koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.),

- koszty właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót,

- koszty nadzoru i uzgodnień, pomiarów, rozruch, przyłączenia do sieci, itp. niezbędnych do oddania obiektu do eksploatacji,

- koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej ze schematami w zrealizowanych branżach,

- koszt obsługi geodezyjnej zadania (wytyczenia) oraz pomiar powykonawczy z naniesieniem na zasoby geodezyjne miasta.

- koszt ubezpieczenia ryzyk budowy wynikające z prowadzonych robót będących przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena brutto określona w formularzu ofertowym,

- koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej - inne koszty o których mowa w dokumentacji projektowej i samej Instrukcji.

Ostateczna cena netto i brutto wpisana w formularzu ofertowym zawierająca w/w elementy ma być podana z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku.

17.3. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie inne koszty, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, także nie wymienione w pkt 17.2, a które mają wpływ na cenę oferty.

17.4. Cena powinna być podana w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

17.5. Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić je w cenie oferty.

17.6. Przyjęte przez Wykonawcę w ofercie ceny i stawki w złotych polskich nie będą podlegać waloryzacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w umowie.

18. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  ZAMAWIAJĄCY  PRZY  WYBORZE  OFERTY

18.1. Zamawiający oceni tylko oferty nieodrzucone i złożone przez wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

18.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| Kryterium I - | Cena (C): | 90% |
| --- | --- | --- |
| Kryterium II - | Okres gwarancji (G): | 10% |

18. 3. Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach.

W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

C=  -------------------------------------------------------------------------------   x 90 pkt

Cena badanej oferty brutto

W Kryterium II (G) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

okres gwarancji w ocenianej ofercie

G =  ---------------------------------------------------------------------------       x  10 pkt

najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

Uwaga!

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie okresu gwarancji, oferta Wykonawczy zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy.

Uwaga:

Zaoferowany okres gwarancji nie dotyczy wymaganych przez Zamawiającego okresów gwarancji dla nw. elementów instalacji fotowoltaicznej, opisanych w pkt 4.8 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Fotowoltaika:

- długość gwarancji na konstrukcje pod panele – nie mniej niż 10 lat licząc od dnia odbioru końcowego,

- długość okresu gwarancji producenta na inwertery– nie mniej niż 5 lat,

- długość okresu gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne – nie mniej niż 10 lat na produkt i nie mniej niż 25 lat na utrzymanie wydajności na poziomie minimum 80%.

18.4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą Kryterium I i Kryterium II wynosi 100.

18.5. Każda  oferta zostanie oceniona według kryterium opisanych w punkcie 1 na zasadach określonych w punkcie 18.2 i otrzyma liczbę punktów (S), obliczoną wg wzoru:

S = C + G

18.6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (S) obliczonych według wzoru opisanego w punkcie  18.5.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ  POSTANOWIENIA  PRZYSZŁEJ  UMOWY.

19.1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4) z uwzględnieniem informacji zawartych w formularzu oferty.

19.2. Jeżeli wybrany Wykonawca, uchyli się od zawarcia umowy według warunków podanych w niniejszej SIWZ, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert uznanych za niepodlegające odrzuceniu, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

19.3. Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) o realizację zamówienia nastąpi po upływie 5 dni od przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sytuacji, gdy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy przed upływem w/w  terminu.

19.4. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację w/w przedmiotu zamówienia zobowiązany jest:

19.4.1. dostarczyć przed zawarciem umowy, pod rygorem jej niezawarcia z winy Wykonawcy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00zł

19.4.2. dostarczyć przed zawarciem umowy, pod rygorem jej niezawarcia z winy Wykonawcy kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej, zawierający kalkulację ceny ofertowej.

19.4.3. dostarczyć przed zawarciem umowy, pod rygorem jej niezawarcia z winy Wykonawcy, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dla zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż pieniądz),

19.4.4. dostarczyć przed zawarciem umowy, pod rygorem jej niezawarcia z winy Wykonawcy  harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia.

# 20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

20.2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

20.3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

20.4. Wyplata, o której mowa w pkt 20.4. następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia

20.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

20.5.1. pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Głownie

numer konta  53 8787 0000 0000 1010 2000 0004

20.5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

20.5.3. gwarancjach bankowych;

20.5.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

20.5.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 30 dni od dnia potwierdzenia wykonania zamówienia z należytą starannością (podpisania protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

20.7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania w/w konta Zamawiającego kwotą zabezpieczenia przed zawarciem umowy.

20.8. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem: gwarancja jest samoistna, bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na każde żądanie.

20.9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

20.10. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz Wykonawca,  najpóźniej na dzień odbioru końcowego, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, na kwotę stanowiącą 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawiera odpowiednie klauzule regulujące zabezpieczenie Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, na dzień odbioru końcowego, Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę równą wysokości przedmiotowego zabezpieczenia.

# 21. PODWYKONAWSTWO

21.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.

21.2. Do podwykonawstwa stosuje się przepisy art. 6471 ustawy Kodeks cywilny.

21.3. Szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa opisane zostały we wzorze umowy.

22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie ul. A. Struga 3, 95-015 Głowno tel. 42 719-16-39, e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  jest Marcin Polit, e-mail: marcinpolit@itauditor.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  na budowę wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków, prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

23. ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI

Do niniejszej Instrukcji załącznikami są:

23.1. Wzór formularza ofertowego							– zał. 1

23.2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału					– zał. 2

23.3. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 					– zał. 3

23.4. Wzór umowy									– zał. 4

23.5. Wykaz robót      								– zał. 5

23.6. Wykaz osób									-  zał 6

23.7. Dokumentacja projektowa							– zał. 7

23.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 				– zał. 8

23.9. Przedmiary									– zał. 9

Załącznik nr 1

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Głownie

ul. A. Struga 3

95-015 Głowno

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

ul. .................................................	nr ...................

kod pocztowy ...............................	miejscowość........................................................

tel. .................................................	fax. ..............................................

Regon ............................................	(jeśli istnieje)

NIP ................................................	(jeśli istnieje)

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków:

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym ) za Cenę brutto:

………………….zł, słownie:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

w tym, podatek VAT………………….zł,

stawka podatku VAT………………….%

2. Oferujemy długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia………………….lat od dnia odbioru końcowego.

3. Termin płatności:  30 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego.

4. Termin wykonania: do dnia 31.03.2020r.

5. Inne informacje:

5.1. Cena brutto, wyszczególniona w pkt 1 nie przenosi podatku VAT na Zamawiającego*

5.2. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom jakościowym stawianym w SIWZ.

5.3. Akceptujemy treść  zapytania ofertowego  i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się podpisać umowę zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do Instrukcji.

5.4. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

5.5. Oświadczamy, że uważamy się związani  niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5.7. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu  funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa  drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.8. Do kontaktów z Wykonawcą upoważniamy: ………………………………………..

Tel. .................................................... (nieobowiązkowo)

Fax. .................................................... (nieobowiązkowo)

Adres e-mail …………………………(nieobowiązkowo)

5.9. Wraz z ofertą  przedkładamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a/....................................................................................................zał. nr ......................

b/....................................................................................................zał. nr ......................

c/....................................................................................................zał. nr ......................

...............................................			............................................................................

Data, miejsce                                                        Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 2

Dotyczy przetargu na budowę wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

  - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 5 Instrukcji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Dotyczy przetargu na budowę wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że w Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z powodu wystąpienia chociażby jednej z przesłanek, o której mowa w pkt 4 Instrukcji

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

Załącznik nr 4

Wzór

UMOWA   NR...........................

zawarta w Głownie w dniu ………………... pomiędzy:

Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie 95-015 Głowno , ul. A. Struga 3 NIP 733-11-73-933  REGON 100045850  reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu– Andrzeja Woźniaka, zwaną dalej Zamawiającym.

a

……………………………………………… z  siedzibą ul. ……………..

KRS: ………………….  NIP: ………………….  REGON: ………………….

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

.......................................................................

.......................................................................

a

Zamawiający oraz Wykonawca będą w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”.

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie określone jako:

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków” na warunkach określonych w Instrukcji dla Wykonawców (dalej w treści: Instrukcja) oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej w treści: „Przedmiot umowy”) .

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane.

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze  wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiednio do zakresu rzeczowego robót, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i najwyższą starannością.

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów, sposobu wykonania robót, oceny prawidłowości wykonywanych robót i inne – zostały zawarte w Instrukcji, w szczególności znajdują się w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

5. Strony zobowiązują się do współdziałania w realizacji umowy.

§ 2

Strony ustalają wymagany termin zakończenia robót na dzień 31.03.2020r.

§ 3

Zamawiający przekaże plac budowy Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy.

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich zlokalizowanych na nim obiektów.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy: zgodnie z:

-  zapytaniem ofertowym ,

- dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- złożoną ofertą,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież, z poszanowaniem praw osób trzecich i w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska.

- z materiałów nowych, nieużywanych, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w projekcie budowlanym. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przeprowadzenie niezbędnych dla realizacji robót budowlanych prac geodezyjnych,

- urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania, jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy).

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,

- likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego,

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

6. utrzymanie ogólnego porządku na budowie,

7. wykonywanie robót w sposób najmniej uciążliwy dla zieleni znajdującej się na placu budowy,

8. pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności za energię elektryczną, wodę (instalacji liczników zużycia wody i energii elektrycznej) itp.,

9. natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, 
a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

10. naprawienie własnym kosztem wszystkich urządzeń i instalacji podziemnych uszkodzonych w trakcie realizacji zadania,

11. informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy;

12. sporządzenie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej na dzień odbioru robót.

13. prowadzenie robót w sposób niezakłócający ciągu technologicznego pracy oczyszczalni.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Do podwykonawstwa stosuje się zapisy art. 6471 ustawy Kodeks cywilny.

2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą oraz do zmiany umowy  jest wymagana zgoda inwestora.

3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany,oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Zamawiający w terminie 14 od dnia przekazania projektu umowy lub umowy, o jakiej mowa w ust. 3 może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

5. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy

lub usługi, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

9. Wykonawca przy odbiorze robót, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zakresu robót wykonanych przez podwykonawców wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom za te roboty, w tym oświadczenie

podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za te roboty wykonane

przez nich w ramach umowy.

10. W przypadku rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

12. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien

podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

§ 8

  - Wynagrodzenie umowne ustala się na kwotę ………………zł brutto, słownie brutto…………………………, w tym podatek VAT…………zł. (słownie brutto:…………………………………………………………………………………………...)

  - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty obowiązujące na terenie RP, a w szczególności podatek VAT.

§ 9

        - Rozliczenie robót nastąpi na podstawie  faktur częściowych i faktury końcowej.

        - Wykonawca może wystawić faktury częściowe po upływie każdego miesiąca realizacji robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  Wartość sumy faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wystawić fakturę końcową po wykonaniu całości robót objętych umową.

        - Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół bezusterkowego odbioru częściowego, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę.

        - Podstawą do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w ust. 2, będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.

        - Końcowa faktura za wykonanie całości zadania zostanie zapłacona na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego – bez uwag.

        - Wraz z fakturami za wykonane roboty Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (kserokopię faktury z załączonym dowodem zapłaty lub inne dokumenty) wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom lub oświadczenia, że nie zatrudniał podwykonawców.

        - W przypadku braku zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający może dokonać zapłaty tym podwykonawcom z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub w razie wątpliwości, zatrzymać sporną część wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia lub przekazać do depozytu sądowego.

8. Wypłata wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 7 nastąpi, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr  ………………………………………………………………………..

8. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionej fakturze według stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót w dniu wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10

          - Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowy odbiór robót, końcowy odbiór robót.

          - Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez Zamawiającego po ich zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

          - Dokonanie odbioru częściowego lub końcowego przez Zamawiającego następuje w formie pisemnej  - protokołem odbioru.

4. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego robót pisemnie na adres Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót.

6. W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, Zamawiający dokonuje odbioru. Zakończenie prac odbiorowych spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem wykonanego zakresu robót w przypadku odbioru częściowego lub terminu zakończenia prac w terminie określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót, w przypadku odbioru końcowego. Strony ustalają, że z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopie protokołu odbioru, podpisaną przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

8. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień uniemożliwiają użytkowanie obiektu. Za wady uniemożliwiające użytkowanie uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z postanowieniami umowy. Stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie.

9. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru końcowego wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub są nieistotne, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. Podstawą do obliczenia kwoty, o którą zamawiający obniży wynagrodzenie będzie kosztorys ofertowy.

10. Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiający może, z winy Wykonawcy, od umowy odstąpić.

11. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu odbioru, strony uznają, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo, z winy Wykonawcy, od umowy odstąpić.

12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

13. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 niniejszej umowy

b) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.

3. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona 
od nowych terminów.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

a) gdy chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

c) gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami bhp i p-poż lub sztuką budowlaną,

d) braku aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500.000,00zł (pięćset tysięcy złotych),

e) gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty bez nadzoru osób posiadających wymagane uprawnienia, w szczególności bez nadzoru kierownika budowy, a Zamawiający stwierdzi co najmniej trzykrotną nieobecność kierownika budowy na placu budowy, chyba, że Wykonawca udowodni, że kierownik budowy, z przyczyn od niego niezależnych nie mógł wykonywać swoich obowiązków. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w wymaganej dla prowadzonych robót specjalności.

§ 13

1. Nie jest możliwe dokonywanie  istotnych  zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

1.1. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,

1.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw,  usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,  nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana  wykonawcy  nie może zostać dokonana  z  powodów ekonomicznych lub  technicznych, w szczególności dotyczących  zamienności  lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana  wykonawcy  spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie,

1.3. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, w tym: wykonywanie robót nie jest możliwe z winy Zamawiającego, wykonywanie robót nie jest możliwe w wyniku wystąpienia odbiegających od normalnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac, uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

1.4. wykonawcę,  któremu  zamawiający udzielił  zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w  wyniku  połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-  w  wyniku  przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

1.5. zmiana nie  prowadzi  do zmiany charakteru umowy a  łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych - Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wykonania robót zamiennych, Rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu ofertowego, w tym czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym. Brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte w kolejności: przez analogię, z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia  nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

Strona wnioskująca o zmianę przedstawi propozycję zmian wraz z wyceną w formie kosztorysu. Do wprowadzenia zmiany niezbędna będzie akceptacja Zamawiającego wyrażona w formie aneksu do umowy.

3. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu niniejszej mowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego na czas nieokreślony, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do utworów wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do których następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.

4. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 3, następuje na poniższych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręczne i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontów lub odbudowy inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem utworu, sporządzanie makiety inwestycji,

c) wprowadzanie do pamięci komputera, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

d) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;

e) rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub całości

f) opracowania i modyfikacje.

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako cześć dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

6. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego.

7. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji o której mowa w ust. 2, w tym również ich części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz własność nośników / egzemplarzy, na których utwory utrwalono.

9. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania robót nie narusza niczyich praw autorskich, ani praw własności przemysłowej.

10. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

11. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w ust. 1.2. zostanie usankcjonowana aneksem do umowy, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego poprzez akceptację sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu wykonania robót dodatkowych.

12. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa w następujących sytuacjach:

a) konieczności wykonania robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.,

b) koniezcności wykonania robót, o których mowa w ust. 2,

c) w przypadku konieczności opracowania dokumentacji zamiennej i uzyskania wymaganych prawem decyzji i uzgodnień,

d) w przypadku, sytuacji występującej po stronie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł realizować robót,

e) w przypadku wystąpienia nienormalnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót.

f) w przypadku wystapienia warunków atmosferycznych, w których prowadzenie określonych robót, ze względu na technologię ich wykonania nie jest możliwe,

g) w przypadku wystapienia siły wyższej.

13. Termin wykonania zostanie przedłużony o liczbę dni, w których Wykonawca nie mógł realizować robót w sytuacjach określonych w ust 12.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres …………… lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego  bez uwag.

- Okres rękojmi na przedmiot umowy równy jest okresowi gwarancji.

- Gwarancja obejmuje:

- dwa przeglądy gwarancyjne,

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru jak i powstałych w okresie gwarancji,

- koszty przeglądów gwarancyjnych.

- Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okoliczność przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych przez Wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty uzupełniającej.

§ 15

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………………zł, w formie………………………………………………………..

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujący sposób:

•	 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego,

•	30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie

poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.

§ 17

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

Załącznik nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy,

Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 5

..................................................................

(nazwa, adres wykonawcy - pieczęć firmowa)

| WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót budowlanych | Miejsce wykonania i podmiot na rzecz którego została wykonana robota | Daty wykonania | Wartość brutto |
| data..................................... |  | ……………………………………… Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy |  |  |

Załącznik nr 6

..................................................................

(nazwa, adres wykonawcy - pieczęć firmowa)

### WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG, KONTROLĘ JAKOŚCI LUB KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, UPRAWNIEŃ I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI.

| Lp. | Imię i nazwisko (Wykształcenie- fakultatywnie) | Funkcja przy realizacji zamówienia (Zakres czynności) | Kwalifikacje zawodowe Rodzaj i zakres uprawnień budowlanych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(należy podać wyłącznie informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2.1. i 5.1.2.2 Instrukcji)

............................				        .......................................................................

data		                                                pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej